# Configuration du pare-feu
## Objectif
Cette documentation à pour but d'expliquer comment configurer un pare-feu en détaillant chaque étapes.
Notre machine contient 2 cartes contrôleurs de réseau plus celle de la carte mère. Le système est un Debian 8 (jessy).
La carte eth0 est reliée au LAN (Coté 172.31.1.0/24).
La carte eth1 est reliée à la DMZ (Coté 192.168.80.0/24).
La carte eth2 est reliée à internet (Coté 0.0.0.0[172.16.2.0/24]).
## Routage
Tout d'abord, on modifie le fichier sysctl.conf, pour faire en sorte que lors du démarrage de la machine, le routage sera toujours actif.
# vim /etc/sysctl.conf
#Uncomment the next line to enable packet forwarding for IPv4
net.ipv4.ip_forward=1
#reboot
Pour notre part, les routes par défauts n'étaient pas bonnes. Donc on a créer un fichier qu'on a ensuite mis dans le dossier “/etc/init.d/”
#!/bin/sh
### BEGIN INIT INFO
# Provides: route restore
# Required-Start:
# Required-Stop:
# Should-Start:
# Default-Start: 2 3 4 5
# Default-Stop: 0 1 6
# Short-Description: Set route based on the line in this file
# Description:
### END INIT INFO
# ==== ROUTING ==== #
# ADD
route add -net 192.168.222.0/24 gw 172.16.2.245 dev eth2
route add -net 192.168.0.0/16 gw 172.31.1.1 dev eth0
route del default gw 172.31.1.1
route add default gw 172.16.2.254 dev eth2
route add -net 172.25.0.0/24 gw 172.31.1.1 dev eth0
# DEL
route del -net 169.254.0.0/16
## NAT
Dans cette partie, on va cacher toutes les adresses IP du LAN par l'IP de la carte eth2.
# iptables -A POSTROUTING -o eth2 -j MASQUERADE -m comment --comment "Translation d\'adresse pour internet"
Ensuite, Nous allons rediriger les paquets entrant sur la carte eth2 sur le port 80 vers la DMZ sur le port 8080.
# iptables -A PREROUTING -i eth2 -p tcp -m tcp --dport 80 -j DNAT --to-destination 192.168.80.10:8080
## Filtrage
#### Table de Filtrage

#### Commande sous Iptables
En entrée(INPUT), sur l'une des cartes réseau du pare-feu :
# iptables -A INPUT -i eth0 -p tcp -m tcp --dport 22 -m comment --comment "__Autorise le SSH depuis le LAN__" -j ACCEPT
# iptables -A INPUT -i eth2 -p tcp -m tcp --dport 80 -m comment --comment "__Autorise le HTTP depuis l\'exterieur__" -j ACCEPT
# iptables -A INPUT -p icmp -m comment --comment "__Autorise le ping__" -j ACCEPT
# iptables -P INPUT DROP
Lorsqu'il y a un paquet qui doit traverser le pare-feu, il passera pas la table FORWARD :
# iptables -A FORWARD -i eth0 -o eth2 -p udp -m udp --dport 53 -m comment --comment "__Autorise la communication du LAN vers le DNS__" -j ACCEPT
# iptables -A FORWARD -i eth2 -o eth0 -p udp -m udp --sport 53 -m comment --comment "__Autorise la communication du DNS vers le LAN__" -j ACCEPT
# iptables -A FORWARD -i eth0 -o eth2 -p tcp -m tcp --dport 3128 -m comment --comment "__Autorise la communication du LAN vers le proxy__" -j ACCEPT
# iptables -A FORWARD -i eth2 -o eth0 -p tcp -m tcp --sport 3128 -m comment --comment "__Autorise la communication du proxy vers le LAN__" -j ACCEPT
# iptables -A FORWARD -p icmp -m comment --comment "__Autorise le ping__" -j ACCEPT
# iptables -A FORWARD -i eth1 -o eth0 -p tcp -m tcp --dport 8070 -m comment --comment "__Autorise l'aller du serveur WEB vers le VLAN sur le port 8070(Serveur d\'application)__" -j ACCEPT
# iptables -A FORWARD -i eth0 -o eth1 -p tcp -m tcp --sport 8070 -m comment --comment "__Autorise le retour du VLAN vers la DMZ sur le port 8070(Serveur d\'application)__"-j ACCEPT
# iptables -A FORWARD -i eth2 -o eth1 -p tcp -m tcp --dport 8080 -m comment --comment "__Autorise l'aller du pare-feu (NAT) vers la DMZ sur le port 8080(Serveur WEB)__" -j ACCEPT
# iptables -A FORWARD -i eth1 -o eth2 -p tcp -m tcp --sport 8080 -m comment --comment "__Autorise le retour de la DMZ vers le pare-feu sur le port 8080(Serveur WEB)__" -j ACCEPT
# iptables -P FORWARD DROP